Встраиваемый конвектор Techno Usual - прибор с естественной конвекцией для обогрева помещений с большой площадью остекления. Подходит для установки в помещениях с панорамными окнами и низкими подоконниками. По необходимости конвекторы Techno Usual могут быть укомплектованы тангенциальными вентиляторами, имеющими съемную конструкцию, которые можно установить самостоятельно в любой момент использования прибора. Приборы с малой высотой корпуса могут быть установлены в неглубокий пол или подоконник.

РАЗМЕРЫ

Ширина (мм):
200, 250, 350, 420

Высота (мм):
65, 85, 105, 120, 140

Длина (мм):
от 600 — до 3000

## РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

- Рабочее давление теплоносителя — 16 бар

- Давление гидравлического испытания — 25 бар

- Максимальная рабочая температура теплоносителя — 130°С

- Тип теплоносителя — вода или гликоль

Встраиваемые конвекторы Techno полностью адаптированы для эксплуатации в российских системах центрального и автономного водяного отопления, могут быть установлены как в однотрубную, так и в двухтрубную систему. Применяются в системах отопления с принудительной циркуляцией.

## КОНСТРУКЦИЯ

+ Корпус из высококачественной листовой оцинкованной стали толщиной 1,2 мм, покрыт износостойким полиэфирным порошковым покрытием тёмно-графитного цвета (RAL 7016) с дополнительными ребрами жесткости
+ Теплообменник из цельногнутой медной трубы  подключение G1/2
+ Комплект крепежно-регулировочных ножек
+ Воздухоспускной клапан
+ Рулонная или продольная решетка из анодированного  алюминия,  возможны другие цветовые решения
+ Окантовочный U-образный либо F-образный профиль из алюминия, выполненный в цвет решетки, позволяет встраивать конвектор в любой тип пола. 
+ Встраиваемые конвекторы длиной до 2400 мм - цельные, конвекторы свыше 2400 мм состоят из нескольких секций

## Дополнительно

## + Комплектация вентилятором и автоматикой   
+ Возможно изготовление конвекторов любых нестандартных размеров и конфигураций по ТЗ заказчика